## Slide 1: 第六部分 Internet新技术

## Slide 2: 目录
移动IP
多媒体通信
专用网与虚拟专用网
IPv6与ICMPv6

## Slide 3: 第10章 移动IP
IP编址方式要求同一个物理网络上的主机具有相同的地址前缀，而路由器则根据地址前缀将分组交付到主机所在的物理网络。
这种编址方法适合于固定主机，因为地址的一部分定义了这个主机所连接的网络。
移动主机：指改变了网络接入点的主机。
移动IP要解决的问题：具有固定IP地址的计算机如何从另一个网络接入因特网？
移动IP的设计目标：
  每个移动主机必须能够保留和使用自己的固定IP地址。
  除少量特殊节点以外，不允许对其它的固定主机及路由器做任何改变。

## Slide 4: 移动IP解决方案
(1)两个地址：
  每个主机有一个家乡网络和家乡网络上的一个家乡地址，家乡地址是永久地址，总是可以通过该地址找到移动主机。
  移动主机在外地网络时有一个转交地址（care-of address），当切换到不同的外地网络时转交地址也要相应改变。
(2)使用代理
  家乡网络上有一个乡代理，为处于外地网络的移动节点记录当前的转交地址，并将发送到家乡地址的数据包转发到转交地址。
  外地网络上有外地代理，为处于外地网络的移动节点提供转交地址，并提供数据包的路由服务。
  移动主机也可以充当外地代理，这要求移动主机能够接收转交地址，并具有所需的软件与家乡代理通信。这时的转交地址称为同地点转交地址（co-located care-of address）。

## Slide 5: 家乡地址和转交地址

## Slide 6: 家乡代理和外地代理

## Slide 7: 移动主机的通信过程
为和远程主机通信，移动主机需要经过代理发现、注册和数据传送三个阶段。
代理发现：
  路由器使用ICMP路由器通告报文，通报它连接在某个网络上，是否愿意充当家乡代理或外地代理，以及作为外地代理时可以提供的转交地址表。
  若移动主机未收到代理通告，可以使用ICMP查询报文进行代理询问。

## Slide 8: 代理通告报文
Type：值为16
Code：8位标志

## Slide 9: Code字段

## Slide 10: 注册
当移动主机移动到外地网络并发现了外地代理后，必须进行注册：
  移动主机把注册请求发送给外地代理，通报它的家乡地址、家乡代理地址和选择的转交地址。
  外地代理注册这个请求，并将报文转发给家乡代理，这样家乡代理就知道了外地代理的地址。
  家乡代理将注册应答（证实或否认）发送给外地代理，外地代理再转发给移动主机。
注册报文封装成UDP发送，代理使用熟知端口434，移动主机使用临时端口。

## Slide 11: 注册请求和响应

## Slide 12: 注册请求报文
Type：报文类型，对于注册请求报文，此字段为1。
Flag：标志
Identification：匹配请求和响应。
Extensions：由家乡代理用来验证移动主机的身份。

## Slide 13: 标志字段

## Slide 14: 注册响应报文
Type：报文类型，对于注册响应报文，此字段为3。
Code：给出注册请求的结果（接受或拒绝）。

## Slide 15: 数据传送
接收数据
  当远程主机要向移动主机发送分组时，使用移动主机的家乡地址作为目的地址。
  该分组被路由到移动节点的家乡网络上，被家乡代理截获。
  家乡代理查找绑定表，获得移动节点当前的转交地址（即外地代理地址）。
  家乡代理将数据包发送到转交地址。
  外地代理将数据包转发给移动节点。
发送数据
  移动节点在外地网络上发送分组时，分组由外地代理负责路由，其过程与在家乡网络中一样。

## Slide 16: 数据传送过程

## Slide 17: 移动IP的低效率
两次穿越
  当移动主机已经移动到远程主机所在的网络上时，远程主机向移动主机发送的分组要穿越网络两次。

## Slide 18: 移动IP的低效率（续）
三角路由：
  远程主机发送的分组先被路由到家乡代理，再被路由到外地代理或/和移动主机。

## Slide 19: 解决方案
当家乡代理将第一个分组转发给外地代理后，就向远程主机发送更新绑定分组，告知移动节点当前的转交地址。远程主机将此信息缓存起来，此后直接使用移动节点的转交地址发送数据。

## Slide 20: 家乡代理如何截获分组
ARP代理：
  家乡代理负责为位于外地网络的移动主机发送ARP响应，家乡代理用自己的MAC地址进行响应。
免费ARP：
  当接收到移动主机的注册消息或注销消息时，家乡代理主动发送ARP消息，以更新其它节点的ARP缓存。

## Slide 21: 数据包如何发送到移动主机
家乡代理通过隧道方式将数据包发送到转交地址：
  家乡代理将数据包封装到一个单播IP包中，源地址为家乡代理的IP地址，目的地址为转交地址。
外地代理取出原始分组，确认移动主机为已注册的主机，将分组封装在链路层帧中转发给移动节点。

## Slide 22: 目录
移动IP
多媒体通信
专用网与虚拟专用网
IPv6与ICMPv6

## Slide 23: 第25章 多媒体：Internet上的实时通信
本章讨论的实时通信是指实时多媒体通信，多媒体是指音频流和视频流。
实时多媒体应用的分类：
  流式存储音/视频：
    压缩的音/视频文件已经存储在服务器上，用户下载这些文件进行播放
    用户可以暂停、倒退、快进或者检索多媒体内容
  实时实况音/视频：
    类似于传统的电台广播和电视，只是通过因特网来传输
  实时交互音/视频：
    允许人们使用音/视频进行实时通信
    对端到端延时的要求很高

## Slide 24: 实时多媒体通信的特点
数据传输有严格的延迟及延迟抖动上限要求
解决延迟抖动要求数据携带时间戳，以便确定在接收端的回放时间，并且要求接收端有接收缓存
对数据有排序的要求
通常使用多播方式传输数据
根据可获得的带宽，数据流的码速率可调节
多个数据流混合

## Slide 25: 实时传输协议RTP
TCP和UDP均不适合实时多媒体通信：
  TCP支持排序，但不支持时间戳和多播，尤其是它的差错控制机制会重传损坏或丢失的数据。
  UDP支持多播，不会重传数据，但不支持排序、时间戳和混合功能。
RTP被设计用来传输Internet上的实时多媒体数据：
  RTP建立在UDP基础之上，使用UDP的交付机制。
  RTP的主要贡献是增加了时间戳、序号及混合设施。

## Slide 26: RTP在TCP/IP协议栈中的位置

## Slide 27: RTP报头格式
报文序号：连续递增，用于检测不按顺序的交付或数据丢失。
载荷类型：指出载荷域使用的编码算法。
时间戳：包中第一个样本的采样时间。
同步源标识：如果有多个数据源，则同步源为混合器，其它源为参与源。
参与源标识：每个标识定义一个源。

## Slide 28: 实时传输控制协议RTCP
RTCP是与RTP配合使用的一个协议，用于处理反馈、同步和用户接口，但不传输任何数据。
RTCP使用5种类型的报文：
  发送端报告：由活动的发送端周期性地发出，报告在这段时间内发送和接收的RTP分组数量。报告中包括绝对时间戳，便于接收端同步不同流的回放。
  接收端报告：由不发送RTP分组的被动参加者使用，报告延迟、延迟抖动、带宽、拥塞等与服务质量有关的状况，便于发送端自适应地调整编码方法及编码速率。
  源描述报文：源周期地发送自己的描述信息，这些信息可显示在接收方的屏幕上。
  再见报文：源用该报文来宣布退出会议。
  特定应用报文：允许为新的应用定义新的报文类型。

## Slide 29: RTP/RTCP使用的UDP端口
RTP和RTCP是应用层上的协议，但与其它应用程序不同，它们不使用熟知端口。
  RTP使用偶数的临时端口号。
  RTCP使用奇数的临时端口号，且比RTP的端口号大1。

## Slide 30: 因特网广播
在实际的因特网广播实现中，每个客户与电台建立一条单独的TCP连接，然后在TCP连接上传输音频数据。
因特网广播采用TCP单播而不是RTP多播的原因：
  许多ISP不支持多播
  TCP已被广泛应用并被所有的软件包支持，而RTP却陌生得多
  许多系统的防火墙仅允许某些熟知端口的TCP包和UDP包通过，携带RTP报文的UDP包通常会被过滤掉

## Slide 31: 流式存储音/视频
基本过程：
  客户机请求存储在服务器上的音/视频文件。
  服务器将音/视频文件发送到客户指定的一个套接字。
  客户机使用媒体播放器播放音/视频文件。
  通常采用RTP协议传输音/视频文件，采用RTSP（Real-Time Streaming Protocol）协议提供交互性操作。

## Slide 32: 实现一：使用一个Web服务器

## Slide 33: 实现二：使用Web服务器和元文件
Notes: MetaFile由一系列与图形函数呼叫相同的二进制记录组成，这些记录一般用于绘制直线、曲线、填入的区域和文字等。

## Slide 34: 实现三：使用媒体服务器
Notes: Web和Media相分离

## Slide 35: 实现四：使用媒体服务器和RTSP
Notes: Teardown 拆卸

## Slide 36: 实时交互式音/视频应用
需要一个会话控制协议，负责在会话的双方之间建立、管理和终止呼叫连接，SIP和H.323就是这样的两个协议。

## Slide 37: 目录
移动IP
多媒体通信
专用网与虚拟专用网
IPv6与ICMPv6

## Slide 38: 第26章 专用网、虚拟专用网 和网络地址转换
内联网（intranet）：
  使用TCP/IP协议族的局域网，对这个网络的接入仅限于机构内部的用户。
外联网（extranet）：
  使用TCP/IP协议族，在网络管理员的控制下，机构外的某些特定用户组可以访问某些资源。
实现机构内/机构间保密通信的方法：
  专用网
  混合网
  虚拟专用网

## Slide 39: 26.1 专用网
设计为在机构内部使用，允许访问共享资源，并提供保密。
只有一个场所的小机构可以使用孤立的局域网。
具有几个场所的大机构可以创建专用互联网，使用路由器和电信专线将不同场所的局域网连接起来。

## Slide 40: 专用网地址
Internet管理机构为专用网保留了三组地址，任何机构不必申请就可以使用这组地址中的一个来构造专用网，路由器不会转发这样的分组。

## Slide 41: 混合网
机构内部的数据通过专用互联网交换，机构之间的数据通过全球因特网交换。

## Slide 42: 26.2 虚拟专用网（VPN）
建立在公共网上的一个覆盖网络，使用全球因特网进行机构内和机构间的通信，但保证通信是保密的。
虚拟：没有使用真正的专用网络。
专用：保证场所间的通信是保密的。

## Slide 43: VPN的实现
在每个局域网上设置一个安全网关，安全网关之间使用IPSec和隧道技术：
  IPSec：用于在一对安全网关间进行身份验证、安全参数协商和保密通信。
  隧道技术：将加密后的数据包封装到另一个IP包中，通过因特网传输到另一侧的安全网关。

## Slide 44: 数据包封装

## Slide 45: 数据包传输

## Slide 46: 26.3 网络地址转换（NAT）
网络地址转换技术允许在网络内部使用专用地址，而仅使用全局地址访问Internet。

## Slide 47: 网络地址转换器
负责在两种地址之间进行转换：
  对于外出的分组：将分组的源地址替换为自己的全局地址。
  对于进入的分组：将分组的目的地址更换为相应节点的专用地址。

## Slide 48: NAT路由器如何确定进入分组的目的地址？
方案一：只使用一个IP地址
  NAT路由器记录外出分组的目的地址，建立与源地址的映射关系；收到进入分组时，用分组的源地址查找地址转换表，确定目的地址。（图）
  这种方法只允许同时有一台内部主机连接到一台外部主机上，且通信必须由专用网发起。

## Slide 50: 方案二：使用一个IP地址池
NAT使用一个具有N个全局IP地址的地址池。
对于每个外出的分组，选择一个全局IP地址进行转换，并记录目的地址（外部主机地址）、源地址（专用地址）与转换地址的映射关系。
对于每个进入的分组，使用分组的源地址（外部主机地址）和目的地址（转换地址）查找地址转换表，确定分组的目的地址并替换。
最多可以有N台主机同时连接到一台外部主机上。

## Slide 51: 方案三：网络地址端口转换
同时使用IP地址和端口号区分连接。
对于每个外出的分组，记录源地址和源端口号，选择一个转换地址以及NAT上的一个临时端口号，建立端口地址转换表。
对于每个进入的分组，使用分组的目的地址（转换地址）和目的端口（NAT选择的临时端口）查找地址转换表，确定分组的目的地址及目的端口，并替换。
允许专用网主机和外部服务器程序之间有多对多的关系。

## Slide 52: NAT和ISP
将顾客分组，每一组对应一个全局地址，每一组使用一个地址转换表。

## Slide 53: 目录
移动IP
多媒体通信
专用网与虚拟专用网
IPv6与ICMPv6

## Slide 54: 第27章 IPv6和ICMPv6
提出IPv6的主要目的：
  增加地址空间
  简化协议，加快分组的转发处理
  实现多播功能
  实现移动通信功能
  增加服务质量支持
  提供更好的安全性
  …...

## Slide 55: 27.1 IPv6地址
128位地址，使用冒号十六进制表示法，每16位以十六进制的形式写成一组，组之间用冒号分隔，如8000:0:0:0:0023:4567:89AB:CDEF。
一个段（两个冒号之间的4个数字）中开始的一些0可以忽略，如8000:0:0:0:23:4567:89AB:CDEF。
可将连续的多组0压缩为一对冒号，如以上地址可以表示为：8000::23:4567:89AB:CDEF。
允许CIDR记法，如8000::23:4567:89AB:CDEF/60

## Slide 56: 地址类型
单播地址
多播地址
任播地址（anycast）：定义一组具有相同前缀的计算机，发送到任播地址的分组必须且仅交付给这个组成员中的一个，通常是最靠近或最容易到达的。
Notes: 任播(Anycast)，又称为选播、泛播或任意播

## Slide 57: 地址结构
地址划分为两个部分，第一部分为类型前缀，定义地址的目的。
任何一个类型前缀都不是其它类型前缀的前缀，因而只要给出地址，就能确定类型前缀。

## Slide 58: IPv6地址的类型前缀

## Slide 59: 单播地址分配
单播地址可以基于提供者或地理区域来分配，采用分级结构进行编址。

## Slide 60: 地址分级结构
可以将基于提供者的地址看成是具有多个前缀的分级的标识：
  类型前缀定义类型
  注册前缀定义注册机构
  提供者前缀唯一定义一个提供者
  用户前缀唯一定义一个用户
  子网前缀唯一定义一个子网

## Slide 61: 本地地址
本地场所地址：用于某个场所孤立的若干个网络
本地链路地址：用于孤立的网络

## Slide 62: 保留地址
类型前缀为00000000的地址空间是保留的，其中有一些重要的特殊地址，如全0地址、环回地址（127个0跟一个1）、IPv4兼容地址和IPv4映射地址等。

## Slide 63: IPv4兼容地址
96位0，后接32位IPv4地址。如IPv4地址2.13.17.14变成0::020D:110E
当使用IPv6的计算机要把报文发送给另一个使用IPv6的计算机，但数据包必须通过IPv4的网络时，可使用IPv4兼容地址。

## Slide 64: IPv4映射地址
80位0，后接16位1，后接32位IPv4地址。如IPv4地址2.13.17.14变成0::FFFF:020D:110E。
当使用IPv6的计算机打算把分组发送给仍然使用IPv4的计算机，而分组所经过的大部分网络是IPv6网络，可以使用IPv4映射地址。

## Slide 65: 27.2 IPv6分组格式
IPv6分组以一个40字节的基本头开始，后面跟着零个或多个扩展头，然后是数据。

## Slide 66: 下一个首部

## Slide 67: 扩展首部

## Slide 68: IPv6基本头与IPv4固定头

## Slide 69: IPv6基本头中去掉的域
去掉了IHL域，因为IPv6的基本头总是40字节长。
去掉了协议域，代之以Next header。
去掉了所有与分片相关的域，因为在IPv6中路由器不负责分片。
去掉了头校验，因为计算校验和太花时间，加之现在网络非常可靠，链路层和传输层上往往又都有校验和。

## Slide 70: IPv6基本头中增加的域
流标号：标识一个特定的流，支持对分组的区分处理。流是共享某些传输特性的分组序列，属于同一个流的分组具有相同的源地址、目的地址、优先级和选项。
扩展头：支持选项服务。
  提供了与安全相关的选项，提高了协议的安全性。
  增加协议功能只需要定义新的扩展头，提高了可扩展性。
  基本头中只携带分组转发必需的最小信息，减小了分组开销。

## Slide 71: 27.3 ICMPv6
ICMPv6合并了IPv4中的ARP和IGMP，而RARP则被取消了，因为BOOTP能够完成RARP的功能。
ICMPv6仍然使用差错报告和查询两类报文。

## Slide 72: ICMPv6报文--差错报告
与ICMPv4相比：
  去掉了源端抑制报文：因为优先级和流标号允许路由器控制拥塞，丢弃不太重要的报文。
  增加了分组太大报文：因为IPv6路由器不负责分片

## Slide 73: 分组太大报文
MTU字段告诉发送端网络能接受的最大分组长度。

## Slide 74: 重定向报文
增加了一个选项，让主机知道目标路由器的物理地址。

## Slide 75: ICMPv6报文--查询
与ICMPv4相比：
  去掉了时间戳请求/响应报文：在其它协议中（如TCP）实现了，且以前未使用过。
  去掉了地址掩码请求/响应报文：IPv6的地址中包含子网部分，不需要掩码
  增加了邻站查询/通告报文：实现ARP功能
  增加了成员关系报文：实现IGMP功能。

## Slide 76: 路由器询问和通告
路由器询问中增加了主机物理地址。
路由器只通告自己的信息，增加了几个选项，用以通告自己的物理地址和MTU等。

## Slide 77: 邻站询问和通告
邻站询问中增加了一个选择，宣布发送者的物理地址。

## Slide 78: 组成员关系报文
组成员关系使用三种类型的报文：
  报告：由主机向路由器报告自己所属的多播组
  查询：路由器向主机询问组成员关系
  终止：主机告知路由器退出某个多播组

## Slide 79: 组成员关系报文

## Slide 80: 27.4 从IPv4过渡到IPv6
三种方案：
  双协议栈
  隧道技术
  头部转换

## Slide 81: 双协议栈方案
主机运行IPv4和IPv6两个协议栈。源节点发送分组前先查询DNS，若DNS返回IPv4地址，源节点就发送IPv4分组；若返回IPv6地址，就发送IPv6分组。

## Slide 82: 隧道方案
当两个使用IPv6的计算机彼此通信，而分组需要通过IPv4区域时，使用隧道技术发送分组。
  自动隧道技术
  配置隧道技术

## Slide 83: 自动隧道技术
接收主机使用兼容的IPv6地址（运行双协议栈）
发送端使用IPv6兼容地址作为目的地址
IPv6/IPv4边界路由器提取嵌入在IPv6地址中的IPv4地址进行数据包封装
目的主机接收IPv4数据包，取出IPv6分组交给IPv6协议软件处理。

## Slide 84: 配置隧道技术
接收主机不使用兼容的IPv6地址（只运行IPv6协议栈）
发送端使用不兼容的IPv6作为目的地址
IPv6/IPv4边界路由器使用自己和目的IPv6/IPv4路由器的IPv4地址进行数据包封装
目的IPv6/IPv4边界路由器取出IPv4包中的IPv6分组，交给接收主机。

## Slide 85: 首部转换方案
若发送端和接受端执行不同的协议，采用头部转换。

## Slide 86: 第29章 网络安全
略
学院开设了一门专业选修课详细地介绍了《网络信息安全》

## Slide 87: End
Thanks